## Slide 1
PROJET IoT INDUSTRIEL
RaffineryWatch
Plateforme IoT de surveillance industrielle
Axe Métier + IA — Simulation physique réaliste & Détection d'anomalies non supervisée
⚙️ simulateur_capteurs.py
🤖 anomalie_detection.py
🗄️ MinIO Hybrid Learning

## Slide 2
RaffineryWatch
PROBLÉMATIQUE
Contexte & Questions posées
Comment simuler des capteurs IoT physiquement réalistes dans une raffinerie,
et détecter automatiquement les anomalies sans dataset étiqueté ?
01 Axe Métier
Simulation physique réaliste
6 types de capteurs IoT
6 lois physiques inter-capteurs
Pré-signatures de défaillance (5 ticks)
Cascades de panne en zone
Cycle journalier ±8%
02 Axe IA
Détection non supervisée + Hybrid Learning
Isolation Forest — anomalies ponctuelles
Entraînement synthétique → zéro cold start
Hybrid Learning — ré-entraînement MinIO
LSTM Autoencoder — piste d'amélioration
Anti-spam 30s par capteur

## Slide 3
RaffineryWatch
AXE MÉTIER
Architecture du simulateur — 3 classes
EtatCapteur
simulateur_capteurs.py
lignes 190–355
État physique
d'un capteur
mode · inertie · pré-signature
bruit · valeur · cible
→
MoteurPhysique
simulateur_capteurs.py
lignes 361–472
Corrélations
inter-capteurs
6 lois physiques
état par zone
→
Simulateur
simulateur_capteurs.py
lignes 478–675
Orchestration
globale
MQTT · Kafka · TimescaleDB
cascades de panne
Formule clé — Lissage exponentiel (inertie) :
valeur(t+1) = inertie × valeur(t) + (1−inertie) × (valeur(t) + delta)
Séquence par tick :
delta_corr → tick() → mettre_a_jour() → MQTT + Kafka + DB

## Slide 4
RaffineryWatch
AXE MÉTIER
6 lois physiques implémentées — MoteurPhysique
🌡️ Gay-Lussac (T↔P)
delta += P_REF × ((T_zone/T_REF)−1) × 0.4
simulateur_capteurs.py — MoteurPhysique.get_delta_correlation()
💧 Cavitation (Q↔Vib)
if ratio_q < 0.4: delta += (0.4−ratio_q) × 12
simulateur_capteurs.py — MoteurPhysique.get_delta_correlation()
📉 Niveau→Débit (Niv↔Q)
if niv < 25: delta -= (25−niv) × 3.0
simulateur_capteurs.py — MoteurPhysique.get_delta_correlation()
⚗️ T→H2S (T>80°C)
if T > 80: delta += (T−80) × 0.15
simulateur_capteurs.py — MoteurPhysique.get_delta_correlation()
🕐 Cycle 24h (±8%)
1 + 0.08 × sin(2π × (h−4) / 24)
simulateur_capteurs.py — MoteurPhysique.get_delta_correlation()
⚠️ Cascade panne (zone)
débit−80 · T+15 · vib+5
simulateur_capteurs.py — MoteurPhysique.get_delta_correlation()

## Slide 5
RaffineryWatch
AXE MÉTIER
Pré-signature de défaillance — 5 ticks
Concept P-F (Predictive Maintenance) : une panne s'annonce avant d'arriver. Intervalle P = début de dégradation, F = panne franche.
T-5
Normal
bruit standard
rappel 5%
→
T-4
Dérive +20%
bruit ×1.4
rappel +8%
→
T-3
Dérive +40%
bruit ×1.8
rappel +16%
→
T-2
Dérive +60%
bruit ×2.2
rappel +24%
→
T-1
Dérive +80%
bruit ×2.6
rappel +32%
→
T0
ANOMALIE
bascule
mode anomalie
simulateur_capteurs.py — EtatCapteur.tick() — lignes 283–293
intensite = self._pre_signature_ticks / 5.0 # 0.2 → 0.4 → 0.6 → 0.8 → 1.0
bruit = random.gauss(0, self.bruit * (1 + intensite * 2)) # bruit ×3 au max
rappel = (self.cible - self.valeur) * (0.06 + intensite * 0.08)
if self._pre_signature_ticks >= 5: self.mode = 'anomalie'

## Slide 6
RaffineryWatch
AXE IA
Isolation Forest — Détection non supervisée
❌ Random Forest (non retenu)
Algorithme supervisé
Requiert des labels : 'anomalie' / 'normal'
Pas de dataset industriel étiqueté disponible
Impossible dans notre contexte
✅ Isolation Forest (retenu)
Non supervisé — apprend le comportement normal
Pas de labels requis
Principe : anomalie = point facile à isoler
150 arbres · contamination=0.05 · < 1ms
spark/anomalie_detection.py — IsolationForestDetector._train() — 500 normaux + 25 anomalies = 525 points/type
normal = np.random.normal(mid, sigma, (500,1)) # gaussienne calibrée sur plages physiques réelles
model = IsolationForest(n_estimators=150, contamination=0.05, random_state=42, n_jobs=-1)
✅ 88 alertes [IA - Isolation Forest] générées en mode ANOMALIE — 0 fausse alerte en mode NORMAL

## Slide 7
RaffineryWatch
AXE IA
Hybrid Learning — Synthétique + MinIO
Stratégie : démarrage synthétique immédiat → ré-entraînement automatique sur données réelles MinIO toutes les 60 min
Phase 1 — Démarrage
Synthétique
500 pts normaux + 25 anomalies
Entraînement < 2 secondes
Détection immédiate
Zéro fenêtre aveugle
→
Phase 2 — Collecte
Spark → MinIO
traitement_kpi.py en streaming
Spark écrit dans raffinerie-raw/raw
Fichiers JSON par batch
Toutes les mesures normales
→
Phase 3 — Ré-entraînement
Thread auto
Thread daemon toutes les 60 min
≥ 500 points réels par type
retrain_from_minio() appelé
Modèle mis à jour sans interruption
spark/anomalie_detection.py — retrain_from_minio() — Thread daemon · MINIO_CHECK_INTERVAL=3600s
objects = client.list_objects(MINIO_BUCKET, prefix='raw/', recursive=True)
# filtre mode='normal' · ≥500 pts/type → IsolationForest.fit() → modèle mis à jour à chaud
✅ Meilleur des deux mondes : détection immédiate au démarrage + précision croissante avec les données industrielles réelles

## Slide 8
RaffineryWatch
RÉSULTATS
Interface web Django + Résultats validés
📊 Dashboard
KPIs temps réel
Capteurs actifs · alertes · mesures
⚙️ Simulation
NORMAL / DÉGRADÉ / ANOMALIE
1→70 capteurs configurables
🚨 Alertes IA
Badge 🤖 IF · anti-spam 30s
Acquittement opérateur
🗄️ MinIO
Data lake · raffinerie-raw/raw
Hybrid Learning source
📈 Grafana
Gay-Lussac visible
Cavitation · Cycle 24h
Résultats validés en test
88
alertes IF
en mode ANOMALIE
0
fausse alerte
en mode NORMAL
6
lois physiques
implémentées
10
services Docker
orchestés

## Slide 9
RaffineryWatch
CRITIQUE
Réflexion critique — Forces & Limites
✅ Points forts
Pipeline IoT bout-en-bout opérationnelle
6 lois physiques réelles — corrélations visibles Grafana
Hybrid Learning — MinIO intégré au ré-entraînement
Détection IA opérationnelle dès le démarrage
Architecture conteneurisée — 1 commande Docker
⚠️ Limites identifiées
Entraînement initial sur données synthétiques
LSTM désactivé — piste d'amélioration future
Spark sur un seul nœud (non distribué réellement)
Pas de feedback opérateur pour réduire faux positifs
Validation sur vrai dataset industriel à faire
💡 Pistes d'amélioration : activer LSTM sur serveur dédié · feedback opérateur sur alertes · validation sur dataset industriel réel

## Slide 10
Ce qu'on a construit
⚙️
Simulation physique
6 lois réelles · 6 capteurs
pré-signatures · cascades
🤖
IA + Hybrid Learning
Isolation Forest · MinIO
88 alertes · 0 fausse alerte
🌐
Plateforme complète
Django · Grafana · TimescaleDB
MinIO · 10 services Docker
"De la simulation physique à la détection IA — une pipeline IoT industrielle complète"
diallo2ts@gmail.com